УДК 656.212.5

ВОЗДЕЙСТВИЕ СИЛЫ АЭРОДИНАМИЧЕСКОГО СОПРОТИВЛЕНИЯ НА ВАГОН ПРИ ЕГО СКАТЫВАНИИ С ГОРКИ

Х. Т. ТУРАНОВ, А. В. МЯГКОВА

Уральский государственный университет путей сообщения (УрГУПС),

Н. У. ЮНУСОВ, Д.Б. БУТУНОВ

Ташкентский институт инженеров железнодорожного транспорта (ТашИИТ)

Актуальность темы. Анализ литературных источников [1 – 5] показывает, что расчётная скорость роспуска вагона с горки найдена по формуле Галилея, как свободно падающего тела или согласно закона сохранения энергии (потенциальная энергия вагона переходит в кинетическую), что не соответствует физическому смыслу решаемой задачи, поскольку она должна быть определена с использованием теоремы об изменении количества движения материальной точки, либо в результате решения дифференциального уравнения движения вагона. Сила аэродинамического сопротивления  в [3] найдена по эмпирической формуле, в то время как она должна быть определена в зависимости от относительной скорости движения воздушного потока (встречный и/или попутный ветер) .

Безотносительно физическому смыслу на основе теоремы косинусов написана формула, по которой найдена относительная скорость отцепа vр [3]: , где v – средняя скорость отцепа на участке спускной части горки, м/с; vв – скорость ветра (принимается постоянной), м/с; β – угол между направлением ветра и осью участка пути, по которому движется отцеп. По-видимому, так получился из-за того, что не была построена векторная диаграмма скоростей вагона и ветра.

В соответствии с этим, разработка основ теории расчёта скатывания вагона с сортировочной горки созданием, например, расчётной модели горки на любом её участке при воздействии силы аэродинамического сопротивления от встречного и/или попутного ветра остаётся всё ещё актуальной прикладной задачей железнодорожного транспорта и транспортной науки.

Формулировка задачи. Требуется определить зависимости продольной составляющей проекции относительной скорости воздушного потока от скорости ветра по отношению к земле (абсолютная скорость частиц воздуха) и скорости вагона (переносная скорость) при его скатывании с горки при встречном и/или попутном ветре.

Методы решения. Воспользуемся классическими понятиями и положениями теоретической механики, например, такими, как теорема о сложении скоростей при сложном движении [6].

Условия задачи и принятые предпосылки. Рассмотрим общий случаи, когда вагон с сортировочной горки скатывается поступательно с заданной начальной скоростью v0 (обычно 4–5 км/ч или 1,1…1,38 м/с). При скатывании одиночного вагона (или отцепа) с горки вагон будет испытывать воздействие в основном внешних сил в виде сил тяжести вагона с грузом или без груза –  и силы аэродинамического сопротивления воздуха –  (где ).

Сила аэродинамического сопротивления воздуха  относится к классу реактивной силы, зависит от относительной скорости  и действует на объект, движущийся в такой, например, среде, как воздух. Сила аэродинамического сопротивления воздуха ( это результат учёта отбрасываемой среды. Как и другая реакция, она препятствует движению, в данном случае относительно скорости движения воздушного потока (встречный ветер) . Вместе с тем она может быть отнесена к числу активных сил, поскольку, начав действовать на объект, может привести его в движение, если направление скорости воздуха (попутный ветер) совпадает с направлением скорости вагона.

Силу  аналитически определяют по аэродинамической формуле, кН [7, 8]

(1)

где cв ( безразмерный экспериментальный коэффициент сопротивления воздуха, зависящий от формы тела и от того, как оно ориентировано при движении (обычно принимают в зависимости от формы поверхности в пределах от 0,55 до 1,2, например, цилиндрические тела, имеющие в сечении круг (труба) cв = 0,6; для плоской поверхности cв = 1,1); ρв ( средняя плотность воздуха (кг/м3) (обычно принимают 1,26(1,29); A ( максимальная площадь сечения плоскости, перпендикулярной воздушному потоку (м2) ( – площадь либо торцевой, либо боковой поверхностей вагона с грузом);  () ( скорость воздуха относительно вагона с грузом (м/с).

Если вычисляется сила аэродинамического сопротивления воздуха на вагон (отцеп) в поперечном направлении, то  ( поперечная составляющая скорости воздуха относительно вагона, а если в продольном направлении, то  ( продольная составляющая этой скорости.

В (1) безразмерный экспериментальный коэффициент сопротивления воздуха cв соответствует коэффициенту воздушного сопротивления одиночных вагонов или первого вагона в отцепе, описанному в [3].

Вагон движется поступательно с переносной скоростью  (отыскиваемая величина) с сортировочной горки (рис. 1) [5].

Рис. 1, а, б. Физическая модель скатывания вагона с горки

1 – вагон; 2 – груз; 3 и 4 – наружный и внутренний рельсовые нити

На рис. 1, а и б обозначены:  – сила тяжести вагона с грузом (или без груза), кН;  и  – проекции силы аэродинамического сопротивления на продольную и поперечную оси вагона, кН; 2H – высота груза, м.

Покажем зависимость проекции относительной скорости частиц воздуха (скорость ветра)  (вычисляемая величина) от скорости ветра по отношению к вершине горки (земле) (т. е. абсолютная скорость частиц воздуха)  (по данным главы 5 СНиП «Строительная климатология и геофизика» величина задаваемая) и скорости вагона  (отыскиваемая величина). Допускаем, что вагон скатывается с вершины горки с переносной скоростью  относительно неподвижной системы координат Oxyz. Примем, что с вагоном жёстко связана подвижная система координат O1x1y1z1, а частицы воздуха, в свою очередь, движутся со скоростью  относительно подвижной системы координат O1x1y1z1 (т. е. вагона) (рис. 2).

Рис. 2, а, б. Векторная диаграмма скорости вагона и ветра

а – встречный ветер; б – попутный ветер

На рис. 2 обозначены: O – начала неподвижной системы координат Oxyz, жёстко связанной с вершиной горки (ВГ); O1 – начала подвижной системы координат O1x1y1z1, жёстко связанной с вагоном; H, V и W – горизонтальная, вертикальная и фронтальная плоскости; ψ0 – угол спуска (в соответствии с профилю горки величина задаваемая);  – относительная скорость частиц воздуха (скорость ветра) по отношению к подвижной системе отсчёта O1x1y1z1 (вагон) (величина вычисляемая); λ – направляющий угол вектора относительной скорости частиц воздуха по оси Ox (вычисляемая величина);  – абсолютная скорость частиц воздуха по отношению к земле (к вершине горки) (величина задаваемая); ξ – направляющий угол вектора абсолютной скорости частиц воздуха по оси Ox (величина задаваемая).

Считаем, что относительная скорость частиц воздуха (скорость ветра)  расположена на горизонтальной плоскости H и направлена под углом λ (или λ0) к горизонту (ось Ox), а переносная скорость (скорость вагона)  – на вертикальной плоскости V и направлена под углом спуска горки ψ (или ψ0) к горизонту (ось Ox).

Решение. Согласно теореме о сложении скоростей при сложном движении, запишем [6]

.                                              (2)

где  – абсолютная скорость частиц воздуха (скорость ветра);  – проекция переносной скорости (скорость вагона)  на ось Ox:

,

с учётом того, что ψ (или ψ0) – угол спуска горки к горизонту (ось Ox).

– относительная скорость частиц воздуха (скорость ветра) по отношению к вагону.

Будем иметь в виду, что для рис. 1, а, где направление ветра противоположно направлению движения вагона (т. е. встречный ветер), векторное уравнение (2), согласно правилу вычитания векторов, запишется в виде:, откуда .

В последнем выражении модуль относительной скорости частиц воздуха (т.е. скорость ветра относительно вагона)  находят согласно теореме косинусов [9]:

.                       (3)

В (3), если встречный ветер, то угол между векторами  и   тупой, а, если – попутный, то острый.

В (3) направляющий угол λ относительной скорости частиц воздуха (скорость ветра)  находят согласно теореме синусов .

Для рис. 2, а, где направление ветра противоположно направлению движения вагона (т. е. встречный ветер), проекция  на ось Ox имеет вид:

,                                (4)

где ξ – угол между результирующим вектором  (абсолютная скорость частиц воздуха (скорость ветра)) и продольной осью Ox, рад.

Для рис. 2, б, где направление ветра совпадает с направлением движения вагона (т. е. попутный ветер), проекция  на ось Ox примет вид:

.                               (5)

В соответствии с (4) и (5) силу аэродинамического сопротивления (1) определяют, кН:

для встречного ветра на ось Ox (рис. 2, а)

;                (6)

для попутного ветра на ось Ox (рис. 2, б)

;                (7)

для встречного (рис. 2, а) и попутного (рис. 2, б) ветра на ось Oy

.                                   (8)

В последних формулах: Aт – площадь торцевой поверхности вагона с грузом, м2: Aт = 2B x 2H (где 2B и 2H – ширина и высота наветренных поверхностей вагона с грузом, м); Aб – площадь боковой поверхности вагона с грузом: Aб = 2L x 2H (где 2L – длина боковых наветренных поверхностей вагона с грузом, м), м2.

В (6) – (8) коэффициент воздушного сопротивления одиночных вагонов или первого вагона в отцепе cв, как и в [3], можно принять в зависимости от рода вагона и направления угла ξ между результирующим вектором  (абсолютная скорость частиц воздуха (скорость ветра)) и продольной осью Ox, рад.

Выводы. На основе классических положений теоретической механики построена расчётная модель воздействия встречного и попутного ветра на вагон (и/или отцеп), скатывающегося с горки на любом её участке и получены аналитические формулы для вычисления аэродинамического сопротивления, которые могут быть использованы для определения скорости скатывания вагона и/или отцепа с горки с последующим нахождением пройдённого вагоном пути по профилю горки, каждый из которых является самостоятельной задачей, требующей своего решения на основе известных методов прикладной механики.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Правдин, Н.В. Анализ существующих методов расчёта сортировочных горок / Н.В.Правдин, С.А. Бессоненко // Транспорт: Наука, техника и управление, 2004, № 5. ( С. 22 – 27.

2. Правдин, Н.В. Определение уклонов скоростных участков и тормозных позиций на спускной части сортировочной горки / Н.В.Правдин, С.А. Бессоненко // Транспорт: Наука, техника и управление, 2008, № 9. ( С. 6– 10.

3. Туранов, Х.Т. Теоретическая механика в задачах грузовых перевозок: [монография] / Х.Т.Туранов // ( Новосибирск: Наука СО РАН, 2009. ( 376 с.

4. Бутенин, Н.В. Курс теоретической механики. В двух томах / Н.В.Бутенин, Я.Л.Лунц, Д.Р.Меркин // – СПб.: Издательство «Лань», 1998. – 736 c.

5. Воднев, В.Т. Основные математические формулы / В.Т. Воднев, А.Ф. Наумович, Н.Ф. Наумович // – Минск: Вышэйшая школа, 1988. – 269 с.