УДК 621.634

Кузнецов С. В.

Аспирант, кафедра мехатроники

Уральский государственный университет путей сообщения

ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ РАБОТЫ ТЕРМОГИДРОПРИВОДА

Аннотация

Статья посвящена разъяснению работы термогидропривода. Показано устройство простейшего силового модуля использующего свойство жидкости при расширении.

Ключевые слова: расширение жидкости, термогидропривод, ТГП

Keywords: expansion of the liquid, thermohydrodrive, THD

Простота термогидропривода (ТГП)  как гидросистемы, заключающаяся в отсутствии насосов, трубопроводов, фильтров и т. п., не оставляет места для каких бы то ни было гидравлических сопротивлений, а, следовательно, и расчетов в привычном для гидропривода виде. Однако выходные характеристики ТГП во многом определяются такими свойствами рабочей жидкости, как плотность, вязкость, то есть теми, которые изучает гидравлика.

В машиностроительной гидравлике нагревание рабочей жидкости рассматривается как явление, сопутствующее работе гидропривода, и почти всегда нежелательное. Тепловые расчеты гидросистем направлены на определение объема резервуаров и конструкций теплообменников. В ТГП  расширение жидкости при нагревании – основной рабочий процесс, и для его описания методы гидравлики представляются неточными. В то же время нужно учитывать, что машиностроительная гидравлика накопила достаточное количество эмпирических данных, весьма ценных для расчета ТГП.

На рисунке 1 показано принципиальное устройство простейшего силового модуля на основе ТГП. Он состоит из гидроцилиндра 1, полость 2 которого герметически закрыта и заполнена рабочей жидкостью. В полости расположении нагревательный элемент 3. Подача напряжения на нагревательный элемент приводит к повышению температуры жидкости, ее объем увеличивается, в результате чего плунжер гидроцилиндра 4 перемещается, совершая полезную   работу. После    отключения   нагревательного   элемента,    вследствие охлаждения жидкости,  ее объем уменьшается и плунжер под действием атмосферного давления вдвигается в полость.

ТГП воплощает в себе положительные качества гидравлического и электромеханического приводов: он создает значительные усилия, конструктивно прост, а его питание осуществляется электрическим током. Давление рабочей жидкости в гидроцилиндре может превосходить 100 МПа, что создает условия для реализации значительных усилий, присущих гидроприводу [1, 84].

Важнейшей характеристикой рабочей жидкости с точки зрения применения ее в цилиндре ТГП является коэффициент объемного расширения β.  Величины β различных жидкостей при атмосферном давлении приведены в таблице 1.

В принципе все указанные жидкости могут быть использованы в ТГП. Выбор той или иной жидкости зависит от конкретных условий, поставленных перед приводом.

Коэффициент β определяют по формуле

,                                                        (1)

где V – объем жидкости при некоторой температуре;

dV – элементарное изменение объема жидкости при  изменении ее температуры на величину dT.

Табличные значения β вычислены из предположения о линейной зависимости V от T .

Для большинства жидкостей это предположение достаточно близко к истине. Исключение в таблице 1 составляет вода, β  которой меняется в очень широких пределах.

Некоторое представление о диапазоне рабочих давлений силового модуля дает рисунок 2, иллюстрирующий зависимость β от давления жидкости р для масла веретенного (индустриальное – 12). При изменении давления от 0 до 90 МПа β уменьшается примерно с  8·10-4 до 5·10-4 °С ˉ¹, т.е. примерно на 40%, представляя собой вполне ощутимую величину.

Однако, для того чтобы ясно представить себе изменение объема жидкости, в частности, минерального масла, при нагревании в гидроцилиндре ТГП, недостаточно знать величину р и зависимость β(р) в соответствии с рисунком 2.

Следствием нагревания является изменение модуля упругости Е жидкостей, так что одно и то же давление по-разному сказывается на объеме жидкости при различных температурах Т.

График зависимости Е(Т) представляет собой кривую, подобную экспоненте (рисунок 3), и с большой точностью аппроксимируется функцией

,		     				(2)

где   Ео – некоторое исходное значение модуля упругости при 0 °С;

Т – изменение температуры;

– эмпирический коэффициент;

е – основание натурального логарифма.

При фиксированной температуре жидкости достаточно точно подчиняются закону Гука, поэтому можно считать, что

,	      		        			(3)

т.е. относительное изменение объема прямо пропорционально изменению давления.

Кривая β(р) (рисунок 2) с точностью до 3% аппроксимируется прямой, уравнение которой

,                              		(4)

где  – коэффициент объемного расширения при атмосферном давлении;

ар – коэффициент пропорциональности.

Из уравнений 2, 3 и 4 может быть получена формула изменения объема для данных р и Т:

.                              	(5)

На рисунке 4 показаны графики зависимости ΔV/V от Т для различных величин  давления.

Видно, что при давлении р ≤ 15 МПа влияние сжатия жидкости незначительно. Точка То пересечения графика с осью Т соответствует началу перемещения плунжера гидроцилиндра силового модуля.

С увеличением р эта точка все более сдвигается в сторону высоких температур, и при р = 60 МПа объем жидкости начинает возрастать, когда То = 64 °С.

Сила, с которой выдвигается плунжер из цилиндра:

, 		              			(6)

где	 f – площадь плунжера;

р – избыточное по сравнению с ро  давление;

р0 – атмосферное давление.

После включения нагревательного элемента, давление в полости гидроцилиндра в течение некоторого времени возрастает от ро  до ро + р.

В этот период объем жидкости не увеличивается, температура ее повышается. В момент, когда разность температур становиться равной То, давление жидкости достигает величины ро + р,  плунжер начинает перемещаться. Так как ро << р, то в дальнейших рассуждениях принято

ро+ р ≈ р.

Если температура, соответствующая началу работы привода, определяется точкой пересечения кривой ΔV/V с осью Т (аналитически из уравнения ΔV/V=0), то максимально допустимая температура жидкости ограничивается началом кипения. Применяемые в гидроцилиндре масла закипают при температурах около 200 °С.

Фактором, существенно влияющим на βо, является плотность ρ масла. На рисунке 5 показан график зависимости βо(ρ).

1 – корпус гидроцилиндра; 2 – полость;

3 – нагревательный элемент; 4 – плунжер.

Рис. 1.  Принципиальное устройство простейшего силового модуля

Рис. 2.  Влияние давления на коэффициент объемного расширения масла индустриального

Рис. 3.  Влияние температуры жидкости на модуль упругости (минеральные масла)

Рис. 4.  Зависимость ΔV/V от приращения температуры при различных р для масла индустриального – 12

Рис. 5.  Зависимость коэффициента βо от плотности минерального масла

Таблица 1

Коэффициенты объемного расширения некоторых жидкостей                                                                                                                                                                                                  (при 20° С)

| Наименование жидкости | Значение коэффициента объемного расширения, °С ˉ¹ |
| --- | --- |
| Ртуть |  |
| Вода |  |
| Спирт этиловый |  |
| Эфир |  |
| Минеральное масло |  |

БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЙ СПИСОК

1. В. М. Таугер – Расчет оптимального давления термогидропривода // Изв. вузов. Горный журнал. – 1988. –  №1. – С. 82 – 85.