УДК 625.031.3

ОЦЕНКА ВОЗМОЖНОСТИ ПРИМЕНЕНИЯ БИКЛОТОИДНОГО ПРОЕКТИРОВАНИЯ смежных кривых для движения высокоскоростных и тяжеловесных поездов иммитационным моделированием

Г. Л. Аккерман

(Уральский государственный университет путей сообщения, г. Екатеринбург)

Д. А. Кошелев

(Уральский государственный университет путей сообщения, г. Екатеринбург)

Существующие нормы проектирования высокоскоростных магистралей предусматривают следующую геометрию в плане криволинейных участков:  две смежные кривые сопрягаются прямыми вставками, длины которых регламентированы. В данном исследовании рассматриваются S-образные кривые (рис. 1).

Рис. 1 – Смежные S-образные кривые:

а) круговые с двумя переходными участками; б) биклотоидные:

1 – прямой участок железнодорожного пути; 2 – начало переходной кривой; 3 – начало круговой кривой постоянного радиуса; 4 – середина круговой кривой; 5 – переходная кривая; 6 – середина прямой вставки; 7 – середина биклотоиды; 8 – точка сопряжения двух биклотоид

На кафедре «Путь и железнодорожное строительство» УрГУПС была предложена новая геометрия изолированных криволинейных участков – биклотоидная кривая. В исследованиях авторов [2, 3] доказана целесообразность применения биклотоидных кривых вместо круговых кривых с двумя переходными участками: максимальные значения боковых сил при биклотоидной кривой меньше в 1,5 – 2 раза.

В данной работе путем имитационного моделирования, определялось силовое взаимодействие пути и подвижного состава при движении по S-образным криволинейным участкам различной геометрии (рис. 1).

Длина клотоиды равняется двум длинам круговой кривой, которую эта клотоида заменяет [5]:

Lклот = 2(0,5К) = К					(1)

Условие вписывания S-образной биклотоиды взамен смежной круговой кривой с двумя переходными участками при одинаковых углах поворота, возможно, если выполняется условие (см. рис. 1б):

Lклот ≤ 0,5К + 0,5Lпк + 0,5Lпр 					(2)

где Lпк – длина переходной кривой, м;

Lпр – длина прямой вставки, м.

В таком случае (2) принимает вид:

К ≤ 0,5(К + Lпк + Lпр)

Или:

К ≤  Lпк + Lпр					(3)

Длина круговой кривой определяется:

К = αR, 						(4)

где α – угол поворота кривой, рад.;

R – радиус круговой кривой, м.

Подставив (4) в (3), получим:

αR ≤  Lпк + Lпр      						(5)

Длина переходной кривой равняется:

(6)

где h – возвышение наружного рельса;

iотвода – уклон отвода возвышения.

h определяется:

(7)

где k = 1,2 для скоростей выше 140км/ч;

k = 1,0 для скоростей ниже 140км/ч;

iотвода = 0,8.

Подставив (7) в (6), получим:

Для высокоскоростного движения:

(8)

Для «обычного движения»:

(9)

Подставим (8) и (9) в (5).

Высокоскоростное движение:

αR ≤   + Lпр				         (10)

«Обычное движение»:

αR ≤   + Lпр				         (11)

Длина прямой вставки для высокоскоростного и тяжеловесного движения принята 150 м и 50 м соответственно. На основании произведенных расчетов параметров кривых при вписывании в один и тот же угол поворота «классической» кривой и биклотоиды построены графики, представленные на рис. 2, 3, 4, 5.

Рис. 2 – Условие вписывания S-образной биклотоиды взамен смежной круговой кривой с двумя переходными участками при заданной скорости для высокоскоростного движения.

Рис. 3 – Условие вписывания S-образной биклотоиды взамен смежной круговой кривой с двумя переходными участками при заданной скорости для тяжеловесного движения.

Рис. 4 – Условие вписывания S-образной биклотоиды взамен смежной круговой кривой с двумя переходными участками при заданном угле поворота для высокоскоростного движения.

Рис. 5 – Условие вписывания S-образной биклотоиды взамен смежной круговой кривой с двумя переходными участками при заданном угле поворота для тяжеловесного движения.

На рис. 6,7 представлены изолинии скорости при изменяющихся угле поворота и радиусе кривой. Иными словами проекции трехмерных графиков.

Рис. 6 – Изолинии скоростей для высокоскоростного движения поездов и параметров кривых, удовлетворяющих условию (3).

Рис. 7 – Изолинии скоростей для движения тяжеловесных поездов и параметров кривых, удовлетворяющих условию (3).

Дальнейшие исследования проводились в программном комплексе «Универсальный механизм» («UМ») [4]. Железнодорожный путь принимается «идеальный» (без отступлений). Для примера, в таблицах 1 и 2 приведены исходные характеристики для моделирования при высокоскоростном и тяжеловесном движении соответственно.

Таблица 1

Исходные характеристики для моделирования высокоскоростного движения экипажа по кривым железнодорожного пути в программном в комплексе «Универсальный механизм»

| Радиус кривой, м | Возвышение наружного рельса, м | Длина смежных круговых кривых с двумя переходными участками, м | Длина смежных биклотоидных кривых, м |
| --- | --- | --- | --- |
| 1200 | 0,217 | Переходная кривая 1 (ПК 1) ПК 1 = 250 Круговая кривая 1 (КК 1) КК 1 = 400 Переходная кривая 2 (ПК 2) ПК 2 = 250 Переходная кривая 3 (ПК 3) ПК 3 = 250 Круговая кривая 2 (КК 2) КК 2 = 400 Переходная кривая 4 (ПК 4) ПК 4 = 250 | Клотоида 1 (К 1) К 1= 400 Клотоида 2 (К 2) К 2 = 400 Клотоида 3 (К 3) К 3= 400 Клотоида 4 (К 4) К 4 = 400 |

Таблица 2

Исходные характеристики для моделирования тяжеловесного движения экипажа по кривым железнодорожного пути в программном в комплексе «Универсальный механизм»

| Радиус кривой, м | Возвышение наружного рельса, м | Длина смежных круговых кривых с двумя переходными участками, м | Длина смежных биклотоидных кривых, м |
| --- | --- | --- | --- |
| 350 | 0,090 | Переходная кривая 1 (ПК 1) ПК 1 = 200 Круговая кривая 1 (КК 1) КК 1 = 250 Переходная кривая 2 (ПК 2) ПК 2 = 200 Переходная кривая 3 (ПК 3) ПК 3 = 200 Круговая кривая 2 (КК 2) КК 2 = 250 Переходная кривая 4 (ПК 4) ПК 4 = 200 | Клотоида 1 (К 1) К 1= 250 Клотоида 2 (К 2) К 2 = 250 Клотоида 3 (К 3) К 3= 250 Клотоида 4 (К 4) К 4 = 250 |

Результатом моделирования являются графики изменения продольных и вертикальных сил на каждое колесо вагона по времени. Сравнение проводилось на всем протяжении S-образной кривой. На рис. 8,9 (для примера) представлены графики изменения поперечных сил, возникающих при движении железнодорожного экипажа по смежной биклотоидной и классической кривой.

Рис. 8 – График изменения поперечных сил, возникающих при движении железнодорожного экипажа по смежной биклотоидной (синий график) и «классической» (зеленый график) кривой для левого колеса первой колесной пары вагона при высокоскоростном движении (150 км/ч).

Рис. 9 – График изменения поперечных сил, возникающих при движении железнодорожного экипажа по смежной биклотоидной (синий график) и «классической» (зеленый график) кривой для левого колеса первой колесной пары вагона при тяжеловесном движении (50 км/ч).

Анализ полученных результатов, позволяет утверждать, что при проектировании смежных биклотоид для высокоскоростного движения, значения максимальных поперечных сил меньше до 15%, средних до 28% при скорости 150 км/ч. При движении тяжеловесных поездов максимальные силы при биклотоидном проектировании меньше до 2%, средние до 18% при скорости 50 км/ч. Это позволяет судить о целесообразности применения предлагаемой геометрии криволинейных S-образных кривых в реальных условиях.

Список использованных источников

- Строительно-технические нормы Министерства путей сообщения России СТН Ц-01-95. – М.: Министерство путей сообщения, 1995. –  87с.

- Кравченко О. А. Численные исследования силового взаимодействия «колесо-рельс» при замене правильной круговой кривой переходными кривыми [Текст] // Транспорт XXI века: исследования,  инновации, инфраструктура: материалы научно-технической конференции, посвященной 55-летию УрГУПС: в 2 т. / УрГУПС. – Екатеринбург, 2011. – Вып. 97 (180), т.1. – 1 электронный опт. диск (CD ROM). –  С. 863-869.

- Аккерман Г.Л., Аккерман С.Г., Кравченко О.А. Биклотоидное проектирование криволинейных участков железной дороги / Путь и путевое хозяйство: Научно-популярный производственно-технический журнал. –   М.: ОАО «РЖД»,  2010. – Вып. 10. – С. 28-30.

- Погорелов Д.Ю. Введение в моделирование динамики систем тел: Учебное пособие. – Брянск: БГТУ, 1997. – 156 с.

- Кравченко О.А. К вопросу о биклотоидном проектировании криволинейных участков железных дорог [Текст] // Современные проблемы проектирования, строительства и эксплуатации железнодорожного пути: IX научно-техническая конференция с международным участием – Москва 2012 г. – С. 260-262.